## Slide 1: 封面
铂金公馆体验区景观设计
灯具选型资料
编制日期(DATE)：2019-10

## Slide 2
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 草坪灯 | 灯具尺寸 DIMENSION | 
配置光源 LAMP | 15W LED | 防护等级 PROTECTION | IP65
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖白/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 黑色
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | AC 220V
灯具特性 CHARACTER | 1.强防腐挤压铝型材及高压铸铝灯体。 2.户外静电塑粉涂装 3.适用于小区、公园、庭院的道路照明。 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 3
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 插泥地灯 | 灯具尺寸 DIMENSION | 如图
配置光源 LAMP | 70W PAR38 | 防护等级 PROTECTION | IP65
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 深灰色
光通量 LUM.FLUX | 70LM/w | 工作电压 VOLTAGE | AC 220V
灯具特性 CHARACTER | 灯体材质：压铸铝合金，表面光洁，无砂眼，无裂隙等。 灯具尺寸：￠140*225*460MM 光源配置：E27 PAR38/75W 透光罩：透明钢化玻璃，无杂质，耐高温，抗冲击。 反光杯：阳极氧化高纯度铝反光杯，反射性能好，抗老化。 紧固件：灯体外观采用304不锈钢螺丝固定。 密封圈：硅胶密封，防尘防水性能好，耐高温，抗老化。 产品描述 防护等级：IP65 防护喷涂：户外专用塑粉，采用静电喷涂工艺，耐腐蚀，抗老化。 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 4: C2
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 侧壁发光灯 | 灯具尺寸 DIMENSION | 直径62mm
配置光源 LAMP | 3w LED | 防护等级 PROTECTION | IP68
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 如图
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | DC24V
灯具特性 CHARACTER | 1、高压铸铝外壳。 2、重量轻、体积小、灯具电器一体化，密封性好，坚固耐用； |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 5: M1
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 壁灯 | 灯具尺寸 DIMENSION | 
配置光源 LAMP | 25w LED | 防护等级 PROTECTION | IP55
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 深咖色
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | AC 220V
灯具特性 CHARACTER | 1.定制灯具 456*400*60mm厚 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 6: M1
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 壁灯2 | 灯具尺寸 DIMENSION | H=2275mm
配置光源 LAMP | 25w LED | 防护等级 PROTECTION | IP55
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 深咖色
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | AC 220V
灯具特性 CHARACTER | 1.成品采购、深咖啡色+黄色 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 7: M1
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 壁灯3 | 灯具尺寸 DIMENSION | 
配置光源 LAMP | 25w LED | 防护等级 PROTECTION | IP55
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 深咖色
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | AC 220V
灯具特性 CHARACTER | 1.定制灯具 553*120mm厚 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 8: S2
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 水下射灯 | 灯具尺寸 DIMENSION | 直径160mm
配置光源 LAMP | 12w LED | 防护等级 PROTECTION | IP68
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 如图
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | DC 12V
灯具特性 CHARACTER | 1、304不锈钢材质； 2、灯体内部灌胶，适用于游泳池、人工湖、喷泉等装饰及照明。 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 9
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | LED柔性灯带 | 灯具尺寸 DIMENSION | 图示
配置光源 LAMP | 10w/1米 LED | 防护等级 PROTECTION | IP65
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 如图
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | AC220V
灯具特性 CHARACTER | 1、户外防水,玻璃胶固定 材质：绝缘PVC胶料 芯片：2835灯珠 灯珠数量：120珠 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 10
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 水下地埋灯 | 灯具尺寸 DIMENSION | 直径150mm
配置光源 LAMP | 5w LED | 防护等级 PROTECTION | IP68
光色/色温 LIGHT COLOUR | 暖黄光/3000K | 灯体颜色 BODY COLOUR | 如图
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | DC 12V
灯具特性 CHARACTER | 1、不锈钢材质； 2、适用于游泳池、人工湖、喷泉等装饰及照明。 |  | 
参考供应商 |  |  | 

## Slide 11
工程项目 PROJECT |  | 灯具编号 CODE | 
灯具类别 TYPE | 室外音箱 | 灯具尺寸 DIMENSION | 图示
配置光源 LAMP | 25w | 防护等级 PROTECTION | IP67
光色/色温 LIGHT COLOUR | / | 灯体颜色 BODY COLOUR | 如图
光通量 LUM.FLUX | 90LM/w | 工作电压 VOLTAGE | 110V
灯具特性 CHARACTER | 1、高压铸铝外壳。 2、重量轻、体积小、灯具电器一体化，密封性好，坚固耐用； |  | 
参考供应商 |  |  |